Załącznik Nr 1.2 do SIWZ - Parametry techniczne dźwigu osobowego ( dla zadania Nr 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z montażem / wyposażeniem budynku w windę osobową w budynku Przychodni Specjalistycznej )

| Nazwa urządzenia | Ilość | Rok produkcji | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy ) | Model/ Typ (jeżeli dotyczy ) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dźwig o napędzie elektrycznym | 1 |  |  |  |  |

| L.p | Parametr / wymaganie | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK, podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Opis dźwigu | x | x |
|  | Udźwig 630 kg -700 kg / 8 osób | TAK, podać |  |
|  | Wysokość podnoszenia 9 m | TAK |  |
|  | Prędkość 1 m/s | TAK |  |
|  | Ilość przystanków 4 | TAK |  |
|  | Głębokość podszybia 1100 mm | TAK |  |
|  | Wysokość nadszybia 3500 mm | TAK |  |
|  | Elektryczny cierny z linami stalowymi (nie dopuszcza się rozwiązania na pasach) | TAK |  |
|  | Układ olinowania: 2:1 | TAK |  |
| II | Komponenty | x | x |
|  | Wciągarka bezreduktorowa, wyprodukowana w Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | Drzwi automatyczne teleskopowe dwupanelowe 900 x 2000 mm | TAK |  |
|  | Drzwi kabinowe: stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Drzwi szybowe: stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Napęd drzwi regulowany częstotliwościowo | TAK |  |
|  | Kabina o wymiarach 1100 x 1400 x 2100 mm | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania kabiny w szybie o wymiarach: głębokość 3120 mm x szerokość 2380 mm | TAK |  |
|  | Ściany kabiny ze stali nierdzewnej - satyna | TAK |  |
|  | Kabina i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej o minimalnej grubości blachy 1,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Sufit, poręcz na jednej ścianie i cokół dookoła ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Oświetlenie energooszczędne LED | TAK |  |
|  | Lustro na jednej ścianie kabiny | TAK |  |
|  | Wentylator w kabinie | TAK |  |
|  | Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej z wyświetlaczem LED, sygnalizacją przeciążenia kabiny, informacją głosową o położeniu kabiny w szybie i stanie dźwigu | TAK |  |
|  | Kasety wezwań (wyświetlacze LED) na każdym przystanku z informacją o ruchu kabiny i jej pozycji | TAK |  |
| III | Sterowanie | x | x |
|  | Mikroprocesorowy system sterowania z falownikiem | TAK |  |
|  | Tryb „stand by” | TAK |  |
|  | Funkcja kasowania pojedynczych dyspozycji (eliminacja błędnych dyspozycji) | TAK |  |
|  | Funkcja zjazdu pożarowego - automatyczny zjazd kabiny (na zasilaniu podstawowym) na przystanek podstawowy | TAK |  |
|  | Zjazd „awaryjny do najbliższego przystanku” przy braku zasilania | TAK |  |
|  | Zdalny monitoring parametrów dźwigu z funkcją powiadamiania o błędach na e-mail i sms | TAK |  |
|  | Kontrola dostępu | TAK |  |

Uwaga!

- Nie spełnienie minimalnych warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

- Do oferty należy dołączyć prospekty producenta oferowanego sprzętu z parametrami technicznymi (prospekty obcojęzyczne wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę ). Wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym  w Załączniku  Nr 1.2 do SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji urządzenia lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie           w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

………………………………

( miejscowość, data )

Wykonawca:			                                                                                                                                       ..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)